## Slide 1: Group22 プロセッサ ver3.00
京都大学情報学科計算機科学コース３回
第22班
白石 竜也
谷 勇輝

## Slide 2: 実験体制
設計の主な分担
白石： IF , ID , 制御部全般
入出力命令 , 命令拡張 (ADDI, JAL, JR)
谷 ： EX, MA, WB, テスト環境
フォワーディングユニット , ハザード制御各種
デバッグ・コードの管理
各ユニットは作成者が最後まで管理（単体テスト,デバッグ）
コードレビュー、結合テストは双方が実施
綿密なコミュニケーションにより品質を向上

## Slide 3: 実験体制
設計記述
初期設計の単純化
コード内コメントによる機能の明示化
ボード・ツールの有効活用
テスト環境用モジュール「TestEnvironment」の作成 → デバッグの効率化（ボード表示/クロック入力）
アセンブラの作成 → テストコードの作成高速化

## Slide 4: Group22 プロセッサの特長
柔軟なプログラムを実現する 拡張命令
スマートな実装の５段パイプライン方式

## Slide 5: Group22 プロセッサの特長 拡張命令
柔軟なプログラムを実現する 拡張命令
Group22のプロセッサはSIMPLE基本命令セットに加え ユーザビリティを高める３つの拡張命令を提供。
即値加算命令 ADDI
関数呼出命令 JAL
JR

## Slide 6: Group22 プロセッサの特長 拡張命令
即値加算命令 ADDI
レジスタの値に即値を加算。負の数も指定可。
コスト 約３論理素子程度 効果 （Quick Sortのサイクル数） 約14000サイクル (約10%) 削減
138,676 → 124,423
使用例
    ループ内の i ++
    巨大定数作成 ex. 1 → 2048 → 2047

## Slide 7: Group22 プロセッサの特長 拡張命令
関数呼出命令 JAL / JR
関数ブロックへ分岐。レジスタは退避により保護。
レジスタ 1～5 値渡し型引数
レジスタ 6 , 7 参照渡し型引数 or 返り値
コスト 約 390論理素子 効果 （Quick Sortのサイクル数） 約8000サイクル (約 6%) 削減
132,794 → 124,423
使用例
    同一処理の統合
    レジスタの実質的な拡張

## Slide 8: Group22 プロセッサの特長
スマートな実装の５段パイプライン方式
Group22のプロセッサは高速で滑らかな動作を実現する
５段パイプライン方式。
Group22 オリジナルのフェーズ分担で更なる高速化を実現。
IF
ID
EX
WB
MA
基本構造

## Slide 9: Group22 プロセッサの特長 ハード設計
基本設計
クロック同期式（1フェーズ1クロック）
クロック逆エッジは WBのレジスタ書き込みでのみ使用 → WBのみ半クロック動作（実質9フェーズ） → 高速化に寄与
IF
ID
EX
WB
MA
基本構造

## Slide 10: Group22 プロセッサの特長 ハード設計
５段パイプライン
(対SIMPLE) コスト 195レジスタ+α 効果 理想速度 ×5
フォワーディング
データハザード対処
静的分岐予測（投機的実行）＋ 分岐ハザード対処
ハーバードアーキテクチャ（メモリの二重化） → メモリアクセスがボトルネック 速度 約２倍

## Slide 11: テスト / 応用プログラム
テスト
11 のテストコードで全命令をテスト済
８つのソートプログラムを動作
Bubble Sort × ２
Insert Sort
Radix Sort × ３
Quick Sort
Quick Insert Sort
応用プログラム
ソートコンテスト Quick Insert Sort 現在2位を奪還！

## Slide 12: 性能評価
動作周波数
最大動作周波数 ： 73 MHz
実機での動作周波数 ： 130 MHz
ホールド違反・Unconstrained Clock いずれもなし
クリティカルパス
MA/WB間レジスタ
→ フォワーディングユニット
→ EXフェーズ