## Slide 1: 計算機アーキテクチャ
中島 浩
（学術情報メディアセンター／情報学研究科）

## Slide 2: 序論 (1/2)
「計算機の構成」で学んだこと
  構造の基本&性能の考え方 (1章)
  命令 (2章)，算術演算 (3章)
  簡単なプロセッサ設計(4.1-4.4)
  記憶階層／入出力の概要 (5.1-5.2, 1.4)
「計算機アーキテクチャ」で学ぶこと
  本物に近いプロセッサ w/ 命令パイプライン (4.5-4.10)
  記憶階層＝キャッシュ＋仮想記憶 (5.3-5.8)
  (ネットワークとの) 入出力 (6.9)
  並列計算 (6.1-6.5, 6.7)

## Slide 3: 序論 (2/2)
講義の進め方
  講義資料
    PandA > 計算機アーキテクチャ > リソース
  講義日程
    4/13, 4/20, 4/27, 5/11, 5/18 ... 命令パイプライン
    5/24#5, 5/25, 6/8, 6/14#5, 6/15#2, 6/29 ... 記憶階層
    7/6 ... 入出力
    7/13, 7/20 ... 並列計算
  成績評価
    毎回出題する演習 (締切=次(々)週) = 40%
    PandA > 計算機アーキテクチャ > 課題
    定期試験@7/27 = 60% (フィードバック=8/3)

## Slide 4: 復習 MIPSの命令
31
26
25
opcode=0
rs
rt
rd
shamt
funct
21
20
10
16
11
6
0
15
5
R[rd] = R[rs] <funct> R[rt]
R[rd] = R[rt] <shift> shamt
add $t0,$s1,$t2 ... R[8]=R[17]+R[10]; //funct=0x20
or $t0,$s1,$t2 ... R[8]=R[17]|R[10]; //funct=0x25
sll $t0,$t2,4 ... R[8]=R[10]<<4; //funct=0x00
R 形式
31
26
25
opcode
rs
rt
immd
21
20
16
0
15
lw $t0,12($s1) ... R[8]=M[R[17]+12]; //opcode=0x23
beq $s1,$t0,12 ... if(R[17]==R[8]) PC+=(12+1)*4;
//opcode=0x04
I 形式
31
26
25
opcode
addr
0
j 248 ... PC<25:0>=62*4 //opcode=0x02
J 形式
教科書下巻p.614の定義
(≠上巻冒頭の緑ページの定義)

## Slide 5: 復習 単純なプロセッサ
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
256

## Slide 6: 復習 単純なプロセッサ
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
control
31-26
1
0
200
200
200
100
100
lw $t0,12($s1)
200+100+200+200+100
=800
●
●
256

## Slide 7: 復習 単純なプロセッサ
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
control
31-26
1
0
200
200
200
100
100
add $t0,$s1,$s2
200+100+200+200+100
=600
+200
800
サイクル時間は固定
 最長の時間で
決まる
●
●
265-266

## Slide 8: 復習 単純なプロセッサ
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
control
31-26
1
0
200
200
200
100
100
beq $s1,$t0,12
200+100+200+200+100
=800 (≠500)
265-266

## Slide 9: 復習 単純なプロセッサの簡単な改良
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
lw
add
beq
命令実行を5~8サイクルに分割
命令に応じてRegの更新タイミングを調整
上流の変化が下流に影響しないようにレジスタ(FF)を挿入
○

## Slide 10: 復習 単純なプロセッサの問題点
サイクル時間が長い
  800=200+100+200+200+100
  簡単な改良を行っても500~800
命令実行中に回路が遊んでいる
  IM: 200だけ働く
  Reg: 100と100だけ働く
  ALU: 200だけ働く
  DM: 200だけ働く
回路を (ほとんど) 常に働かせておく方法はないか?
  IM: ある命令を200かけてfetchしたら、直ちに次の命令を200かけてfetchし、さらに直ちにその次の命令を ...
  これを全ての回路で行うパイプライン処理
265-266

## Slide 11: 4.5 パイプライン処理の概要 パイプラインとは
pipeline (ランダムハウス英語辞典)
  n. 【1】 (石油・天然ガス・水などの)パイプライン,輸送管路,導管路 【2】 (一般に) 輸送ルート[手段,システム],(商品の)流通経路 【3】 ...
  v.t. 【1】 輸送管で送る；{比喩的}次々に送り込む 【2】 ...
大学のパイプライン
B1
B2
B3
B4
H27入学
計算機アーキテクチャ
計算機の構成
B1
B2
B3
B4
H28入学
B1
B2
B3
B4
H29入学
B1
B2
B3
B4
H30入学
  学生の就学期間4年を短縮することなく
  一定のスループットで毎年 3000人が入学(&卒業)
●
●
263-265

## Slide 12: 4.5 パイプライン処理の概要 命令パイプライン処理 (1/2)
命令実行を (5つの) ステージ (≈学年) に分割
  IF: IM から命令フェッチ & PC+=4
  ID: 命令デコード & Reg の読出し
  EX: ALU演算(アドレス計算)
  MEM: DM の読み書き
  WB: 結果の Reg への書き込み
IF
ID
EX
MEM
lw $t0,12($s1)
WB
200
100
200
200
100
  命令の実行時間5サイクルを短縮することなく
  一定のスループットで 毎サイクル1命令実行
IF
ID
EX
MEM
add $t1,$s1,$s2
IF
ID
EX
MEM
or $s3,$t0,$t2
IF
ID
EX
MEM
lw $t2,16($s1)
WB
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
beq $s1,$s2,12
WB
●
●
263-265

## Slide 13: 4.5 パイプライン処理の概要 命令パイプライン処理 (2/2)
パイプライン設計の基本
  遅延最長(200)のステージに合わせてサイクル時間決定
  実行時間最大の命令 (lw) に合わせてステージ数決定
    (基本は) 全ての命令が全ステージを通過
  複数ステージで同じ回路を(同時に)使わないように工夫
    IF: IM ≠ MEM: DM, ID: Reg 後半 ≠ WB: Reg 前半
IF
ID
EX
MEM
lw $t0,12($s1)
WB
200
100
200
200
100
IF
ID
EX
MEM
add $t1,$s1,$s2
IF
ID
EX
MEM
or $s3,$t0,$t2
IF
ID
EX
MEM
lw $t2,16($s1)
WB
WB
WB
IF
ID
EX
MEM
beq $s1,$s2,12
WB
263-265

## Slide 14: 4.5 パイプライン処理の概要 命令パイプラインの性能
単純なプロセッサ: サイクル時間c0=800
lw $t0,12($s1)
IM
R
ALU
DM
R
IM
R
ALU
DM
R
IM
R
ALU
DM
R
200
100
200
200
100
800
1600
2400
パイプライン: サイクル時間cp=200
lw $t1,16($s1)
lw $t2,20($s1)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
200
1000
1200
1400
lw $t0,12($s1)
lw $t1,16($s1)
lw $t2,20($s1)
単純 vs パイプライン (ステージ数 s=5)
  cpの理想値＝c0/s＝800/5＝160＜200＝cp
    ステージの遅延が不均一、ステージ分割損、...
  n命令実行時間比＝(c0×n) / (cp×(n＋s－1))
    n=3: (800×3) / (200×(3＋5ー1))＝2400/1400=1.71
    n→∞: c0 / cp＝800/200=4.0 ... これも理想値
265-267

## Slide 15: 4.5 パイプライン処理の概要 パイプライン・ハザード: 概論
hazard (ランダムハウス英語辞典)
  n. 【1】(1)(生じると考えられている)危険,危難;冒険 (2)(…に)危険[危難,危害,困難]を引き起こすもの[原因,要因];害悪,害毒,障害物[to] 【2】予知[予測]できないこと;偶然;不確かさ 【3】 ...
命令の毎サイクル実行を妨げる，パイプライン処理の想定に反する事象
  想定＝ 個々の命令は他の命令と関係なく各ステージでの 操作を実施できる
    操作に必要な回路は必ず使える
    操作に必要なデータは必ず揃っている
    そもそも命令を毎サイクル必ずフェッチできる
  ハザードが生じるとパイプライン・ストールが発生
268

## Slide 16: 4.5 パイプライン処理の概要 パイプライン・ハザード: ストール
stall (ランダムハウス英語辞典)
  n. 【1】馬小屋[牛舎,家畜小屋]の一頭を入れる一区画, 馬房,牛房 【2】 ... 【9】失速,エンスト 【10】〈航空〉失速 ... v.t./v.i. ...【5】(馬・車などを／が) 立往生させる／する ...
パイプライン中の命令が下流に進めなくなること
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
inst 1
inst 2
inst 3
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
inst 2
inst 3
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
EX
MEM
WB
inst 1
inst 2
IF
ID
EX
MEM
WB
inst 2
inst 3
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
EX
MEM
WB
inst 1
inst 2
inst 3
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
別の記法
バブル
●
●
268

## Slide 17: 4.5 パイプライン処理の概要 パイプライン・ハザード: 構造ハザード
一つの回路を複数の命令が同時に使用しようとした
  後続命令がストール
教科書プロセッサで構造ハザードが発生
  設計が間違っている
  IM と DM に分けずに一つのメモリにした
    load/store@MEM  後続命令が IF で stall
  Reg の読み出し・書き込みタイミングを同じにした
    多くの命令@WB  後続命令が ID で stall
  IM に書き込む特殊な store を作った (これはあるかも)
    特殊store@MEM 後続命令が IF で stall
本物のプロセッサでは日常茶飯事
  例: 同時に4命令を実行できるプロセッサのALUが2個 3個のaddを実行しようとすると最後の1個がストール
268

## Slide 18: 4.5 パイプライン処理の概要 パイプライン・ハザード: データハザード
命令の実行に必要なデータが用意できていない
  sub は $s0 を介して add に依存
  add が $s0 を WB で書く時刻 t=4
  ＞ sub が $s0 を ID で読む時刻 t=2
  先行命令がデータを用意する前に
  それに依存する後続命令がデータを使おうとする
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
ID
add $s0,$t0,$t1
sub $t2,$s0,$t3
ID
EX
MEM
WB
sub $t2,$s0,$t3
sub $t2,$s0,$t3
t=0
t=1
t=2
t=3
t=4
ハザード回避／ストール時間短縮の工夫 (4.7)
  H/W: 後続命令で必要なデータの早期供給 forwarding
  S/W: 先行・後続命令の間隔を広げる scheduling
●
●
268-269

## Slide 19: 4.5 パイプライン処理の概要 パイプライン・ハザード: 制御ハザード
次に実行すべき命令が分からないので用意できない
  beq は EX (t=2) で分岐成否と分岐先を決定
  分岐先 or がフェッチされるのは t=3 (教科書ではt=4)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
beq $t0,$t1,L1
???
ID
EX
MEM
WB
???
L1:or $t2,$t3,$t4
t=0
t=1
t=2
t=3
t=4
ハザード回避／ストール時間短縮の工夫 (4.8)
  とりあえず分岐しないと仮定して先に進む (上図)
  分岐判定・分岐先計算の前倒し
  分岐成否・分岐先の予測 (に基づく投機)
IF
IF
●
●
272

## Slide 20: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 概念＋回路
IM
Reg
DM
Reg
ALU
lw $t0,12($s1)
lw $t1,16($s1)
lw $t2,20($s1)
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
+
命令間での信号混信(racing)
を防ぐ壁＝パイプラインレジスタ
●
●
276-278

## Slide 21: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 パイプラインレジスタ
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
ステージの境界
ステージをまたぐ信号線は必ずパイプラインレジスタを経由
原則：下流境界＝
f (上流境界)
一種のパイプライン
レジスタ
信号経路の例外
(EXIF)
信号経路の例外?
(WBID)
概念的には
WBの下流境界
教科書の経路
IF
ID
EX
MEM
WB
この図と以降の図
（≈図4.35-4.40)
にはバグがある
信号経路
の例外
(IFIF)
●
●
278-279

## Slide 22: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 lw の動作
PC
PC
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
0
1
addr
rd
IM
+
PC
4
IF
PC
lw
次の命令のために
PCはここで更新
分岐命令で使うかも
しれないのでIDに送る
教科書p.280「1.命令フェッチ」
... コンパイラには次にどんな命令が
フェッチされるかは分からない。...
... コンピュータには ...
原文：The computer cannot know ...
●
●
279-283

## Slide 23: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 lw の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
0
1
addr
rd
IM
+
4
IF
PC
lw
lw
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
0
1
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
ID
EX/MEM/WBの
制御信号線を保持
●
●
279-283

## Slide 24: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 lw の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
lw
lw
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
0
1
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
ID
ALU
zero
+
1
0
<<2
EX
lw の命令ビットから
デコードした信号
●
●
279-283

## Slide 25: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 lw の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ALU
zero
+
1
0
<<2
EX
addr
wd
rd
r/w
DM
MEM
lw
lw
●
●
279-283

## Slide 26: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 lw の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
addr
wd
rd
r/w
DM
MEM
lw
lw
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
1
0
WB
概念的にWBの下流境界に
ある Reg を更新して終了
●
●
279-283

## Slide 27: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 sw の動作
PC
PC
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
0
1
addr
rd
IM
+
PC
4
IF
PC
sw
lw と同じ
●
●
280-285

## Slide 28: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 sw の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
0
1
addr
rd
IM
+
4
IF
PC
sw
sw
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
0
1
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
ID
これも基本的に
lw と同じ
○
●
280-285

## Slide 29: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 sw の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
sw
sw
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
0
1
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
ID
ALU
zero
+
1
0
<<2
EX
やはり基本的に
lw と同じ
単にデータを下流に
送るだけでもパイプ
ラインレジスタが必要
○
●
280-285

## Slide 30: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 sw の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ALU
zero
+
1
0
<<2
EX
addr
wd
rd
r/w
DM
MEM
sw
sw
DMに書き込んで
sw の操作は終わり
だが...
○
●
280-285

## Slide 31: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 sw の動作
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
addr
wd
rd
r/w
DM
MEM
sw
sw
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
1
0
WB
「sw はWBでは
何もしない」 が
重要な制御
○
●
280-285

## Slide 32: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 バグ修正 & add の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
<<2
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
add
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
1
0
WB
0
1
15-10
ALU
ctl
5-0
???
0
1
15-10
20-16
w#
違う命令の rt/rd で
Reg を更新 !!!
●
●
284-286

## Slide 33: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 バグ修正 & add の動作
PC
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
1
0
1
0
0
1
0
1
<<2
sign
ext
ALU
ctl
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
5-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-10
15-0
ID
ALU
ctl
5-0
0
1
add
書き込みレジスタ番号
(rt/rd) は Reg に
入力せずに EX に送る
WBまで送った
rt/rdでReg を
更新
●
●
284-286

## Slide 34: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 バグ修正 & add の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
<<2
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
add
add
ALU
zero
+
1
0
<<2
EX
0
1
15-10
ALU
ctl
5-0
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-0
ID
ALU
ctl
5-0
15-10
0
1
add の rd
●
●
284-286

## Slide 35: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 バグ修正 & add の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
<<2
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ALU
zero
+
1
0
<<2
EX
addr
wd
rd
r/w
DM
MEM
add
add
0
1
15-10
ALU
ctl
5-0
加算結果を
単にWBへ
送る
add の rd
○
284-286

## Slide 36: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 バグ修正 & add の動作
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
<<2
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
add
add
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
0
1
15-10
ALU
ctl
5-0
addr
wd
rd
r/w
DM
MEM
1
0
WB
WBまで送った
add のrdで
正しく更新
○
284-286

## Slide 37: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 模式図による表現: 多重サイクル型
lw $10,20($1)
sub $11,$2,$3
add $12,$3,$4
lw $13,24($1)
add $14,$5,$6
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
lw $10,20($1)
sub $11,$2,$3
add $12,$3,$4
lw $13,24($1)
add $14,$5,$6
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
286-288

## Slide 38: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 模式図による表現: 単一サイクル型
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
1
0
1
0
0
1
<<2
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
0
1
15-10
ALU
ctl
5-0
PC
lw $10,20($1)
sub
$11,$2,$3
add $12,$3,$4
lw $13,24($1)
add $14,$5,$6
287-289

## Slide 39: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 パイプラインの制御 (1/4)
基本：ID でデコードした結果をパイプラインレジスタ経由で EX/MEM/WB に送る
教科書版
 |  | R | lw | sw | beq
RegDst | 0:rt, 1:rd | 1 | 0 | x | x
ALUOp1 | 00:lw/sw, 01:beq, 10:R | 1 | 0 | 0 | 0
ALUOp0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
ALUSrc | 0:Reg, 1:immd | 0 | 1 | 1 | 0
Branch | 1:beq | 0 | 0 | 0 | 1
MemRead | 1:read DM | 0 | 1 | 0 | 0
MemWrite | 1:write DM | 0 | 0 | 1 | 0
RegWrite | 1:write Reg | 1 | 1 | 0 | 0
MemtoReg | 0:ALU, 1:DM | 0 | 1 | x | x
R形式命令が教科書p.292の
図4.47に列挙されているもの
だけであれば正しいが jr は該当
しない
●
●
290-294

## Slide 40: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 パイプラインの制御 (2/4)
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
0
1
1
0
0
1
<<2
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
ALU
ctl
PC
0
1
ALUOp
RegDst
ALUSrc
Mem
Read
Mem
Write
Memto
Reg
Reg
Write
Branch
&&
zero
290-294

## Slide 41: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 パイプラインの制御 (3/4)
制御回路の置き場所には任意性がある
  ハードウェア量・遅延の削減のために上流・下流へ移動可
改良版
 |  | R | lw | sw | beq
RegDst | 0:rt, 1:rd | 1 | 0 | x | x
ALUOp1 | 00:lw/sw, 01:beq, 10:R | 1 | 0 | 0 | 0
ALUOp0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
ALUSrc | 0:Reg, 1:immd | 0 | 1 | 1 | 0
Branch | 1:beq | 0 | 0 | 0 | 1
MemRead | 1:read DM | 0 | 1 | 0 | 0
MemWrite | 1:write DM | 0 | 0 | 1 | 0
RegWrite | 1:write Reg | 1 | 1 | 0 | 0
MemtoReg | 0:ALU, 1:DM | 0 | 1 | x | x
MEMEX: beq のストールを1サイクル削減
EXID: ALUctlの遅延削減
EXID: H/W量の損得なし
290-294

## Slide 42: 4.6 データパスのパイプライン化と制御 パイプラインの制御 (4/4)
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
addr
rd
IM
ALU
zero
+
+
PC
1
0
1
0
0
1
<<2
sign
ext
control
31-26
25-21
20-16
15-0
4
IF
ID
EX
MEM
WB
0
1
15-
10
ALU
ctl
5-0
ALUSrc
Mem
Read
Mem
Write
Memto
Reg
Reg
Write
Branch
&&
zero
RegDst
ALUOp
290-294

## Slide 43: 4.7 データハザード ハザード発生条件
sub $2,$1,$3
and $12,$2,$5
or $13,$6,$2
add $14,$2,$2
sw $15,100($2)
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
Rs=$2
Rt=$2
Rd=$2
Rd=$2
  教科書： EX/MEM.RegRd==ID/EX.Reg{Rs,Rt} ||
  MEM/WB.RegRd==ID/EX.Reg{Rs,Rt}
  改良版： ID/EX.RegRd==IF/ID.Reg{Rs,Rt} ||
  EX/MEM.RegRd==IF/ID.Reg{Rs,Rt}
Rs=$2
Rt=$2
Rd=$2
Rd=$2
未書込データを
読もうとしている
未書込データを
読んでしまった
●
●
295-296

## Slide 44: 4.7 データハザード ハザード回避: フォワーディング
sub $2,$1,$3
and $12,$2,$5
or $13,$6,$2
add $14,$2,$2
sw $15,100($2)
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
  $2が未書込でとりあえず困っているのは (IDではなく) EX
  $2に書き込まれる値は EX/MEM や MEM/WB にある
  EX/MEM や MEM/WB から ALU に無理やり供給
●
●
295-298

## Slide 45: 4.7 データハザード フォワーディング: 教科書版
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
0
1
01
00
10
01
00
10
Fwd
RegRd
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
FwdA
FwdB
control
RegRd
RegRd
Reg
Write
RegWrite
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
RegRd
Reg
Rd
Immd
sub $2,$1,$3
and $12,$2,$5
ALU
zero
0
1
0
1
01
00
10
01
00
10
Fwd
RegRd
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
FwdA
FwdB
RegRd
RegWrite
Immd
1
[$1]
[$3]
2
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRs
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRt
[$1] – [$3]
●
●
295-303

## Slide 46: 4.7 データハザード フォワーディング: 教科書版
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
0
1
01
00
10
01
00
10
1
0
Fwd
RegRd
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
FwdA
FwdB
control
RegRd
RegRd
Reg
Write
RegWrite
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
RegRd
Reg
Rd
Immd
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRs
sub $2,$1,$3
and $12,$2,$5
1
2
or $13,$6,$2
[$1] – [$3]
2
2
1
5
Fwd
[$2]=???
[$5]
ALU
zero
0
1
01
00
10
01
00
10
[$1] – [$3]
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRt
●
●
295-303

## Slide 47: 4.7 データハザード フォワーディング: 教科書版
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
0
1
01
00
10
01
00
10
RegRd
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
FwdA
FwdB
control
RegRd
RegRd
Reg
Write
RegWrite
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
RegRd
Reg
Rd
Immd
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRs
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRt
sub$2
and $12,$2,$5
or $13,$6,$2
add $14,$2,$2
[1] – [3]
1
2
1
0
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
Fwd
Fwd
6
2
2
1
[$6]
[$2]=???
ALU
zero
0
1
01
00
10
01
00
10
[$1] – [$3]
FwdA/B=11になると困る
FwdA/B0=
RegWrite &&
RegRd!=0&&
RegRd=={RegRs,RegRd} &&
!FwdA/B1
この回路の分だけ
EX の遅延が増える
●
●
295-303

## Slide 48: 4.7 データハザード フォワーディング: 改良版
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
0
1
01
00
10
01
00
10
Fwd
RegRd
RegWrite
RegRd
RegWrite
FwdA
FwdB
control
RegRd
Reg
Write
RegWrite
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
RegRd
Reg
Rd
sub $2,$1,$3
and $12,$2,$5
Immd
FwdA
FwdB
RegWrite
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRs
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRt
RegRd
2
2
1
5
[$1] – [$3]
[$1]
[$3]
295-303

## Slide 49: 4.7 データハザード フォワーディング: 改良版
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
0
1
01
00
10
01
00
10
Fwd
RegRd
RegWrite
RegRd
RegWrite
FwdA
FwdB
control
RegRd
Reg
Write
RegWrite
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
RegRd
Reg
Rd
Immd
FwdA
FwdB
RegWrite
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRs
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRt
RegRd
2
6
1
2
sub $2,$1,$3
and $12,$2,$5
or $13,$6,$2
[$1] – [$3]
[$2]=?
[$5]
○
295-303

## Slide 50: 4.7 データハザード フォワーディング: 改良版
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
0
1
01
00
10
01
00
10
Fwd
RegRd
RegWrite
RegRd
RegWrite
FwdA
FwdB
control
RegRd
Reg
Write
RegWrite
RegWrite
RegRd
RegWrite
RegRs
RegRt
RegRd
Reg
Rd
Immd
FwdA
FwdB
RegWrite
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRt
RegRd
2
2
sub$2
and $12,$2,$5
or $13,$6,$2
add $14,$2,$2
[$6]
[$2]=?
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
{RegWrite,RegWrite} &&
{RegRd,RegRd}!=0 &&
{RegRd,RegRd}==RegRs
[$1] – [$3]
○
295-303

## Slide 51: 4.7 データハザード ハザード回避不能ストール
lw $2,20($1)
and $4,$2,$5
or $8,$2,$6
add $9,$4,$2
slt $1,$6,$7
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
  lw が書き込むレジスタ (Rt=$2) を直後の命令 (and) が読み出そうとする  フォワーディングでは回避不能
  lw の直後の命令 (and) をストールさせる
$2に書き込まれる
値ではない
時間を遡るフォワーディングは
当然できない
回避できない
ハザード発生
●
●
304-306

## Slide 52: 4.7 データハザード ストールの条件と動作
lw $2,20($1)
and $4,$2,$5
or $8,$2,$6
add $9,$4,$2
slt $1,$6,$7
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
lw $2,20($1)
nop
Reg
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
IM
Reg
DM
Reg
ALU
IM
Reg
DM
Reg
ALU
and $4,$2,$5
or $8,$2,$6
add $9,$4,$2
IM
Reg
DM
Reg
ALU
  ID/EX.MemRead &&
  (ID/EX.RegRt==IF/ID.RegRs ||
  (ID/EX.RegRt==IF/ID.RegRt)
   IF & ID を停止／EX の命令を nop に変更
教科書p.304に基づいているが
不必要なストールが発生する
演習問題
●
●
304-306

## Slide 53: 4.7 データハザード ハザード検出・制御
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
01
00
10
01
00
10
Fwd
control
RegRd
Reg
Write
RegWrite
RegWrite
Reg
Rd
RegWrite=1
RegRd=2
0
1
addr
rd
IM
+
PC
4
RegRt
MemRead
RegRt
RegRs
hazard
MemWrite
MemWrite
MemWrite=0
+
PC+4+immd
PC+4+immd
0
1
RegRt
RegRs
RegRd
RegWrite
lw $2,20($1)
and $4,$2,$5
or $8,$2,$6
00
0
IF/IDWrite=0
PCWrite
=0
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
RegRt
RegRd
PC+4
immd
<<2
305-307

## Slide 54: 4.7 データハザード ハザード検出・制御
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
01
00
10
01
00
10
Fwd
control
RegRd=2
Reg
Write
RegWrite=1
RegWrite
Reg
Rd
RegWrite=0
RegRd
0
1
addr
rd
IM
+
4
RegRt
MemRead
RegRt
RegRs
hazard
MemWrite
MemWrite=0
MemWrite=0
+
PC+4+immd
PC+4+immd
0
1
RegRt
RegRs
RegRd
RegWrite
lw $2,20($1)
and $4,$2,$5
or $8,$2,$6
10
1
RegRs=2
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
RegRt
RegRd=4
PC+4
nop
PC
immd
IF/IDWrite=1
PCWrite
=1
<<2
305-307

## Slide 55: 4.7 データハザード ハザード検出・制御
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
01
00
10
01
00
10
Fwd
control
RegRd
Reg
Write
RegWrite=0
RegWrite
Reg
Rd
RegWrite=1
RegRd=4
0
1
addr
rd
IM
+
4
RegRt
MemRead
RegRt
RegRs
hazard
MemWrite
MemWrite=0
MemWrite=0
+
PC+4+immd
PC+4+immd
0
1
RegRt
RegRs
RegRd
RegWrite
and $4,$2,$5
add $9,$4,$2
10
1
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
RegRt
RegRd=8
PC+4
nop
PC
lw $2
or $8,$2,$6
=1
=2
immd
IF/IDWrite=1
PCWrite
=1
<<2
305-307

## Slide 56: 4.7 データハザード ハザード検出・制御
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
01
00
10
01
00
10
Fwd
control
RegRd=4
Reg
Write
RegWrite=1
RegWrite
Reg
Rd
RegWrite=1
RegRd=8
0
1
addr
rd
IM
+
4
RegRt
MemRead
RegRt
RegRs
hazard
MemWrite
MemWrite=0
MemWrite=0
+
PC+4+immd
PC+4+immd
0
1
RegRt
RegRs
RegRd
RegWrite
and $4,$2,$5
slt $1,$6,$7
10
1
RegRs=4
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
RegRt
RegRd=9
PC+4
PC
nop
or $8,$2,$6
=0
add $9,$4,$2
immd
IF/IDWrite=1
PCWrite
=1
<<2
305-307

## Slide 57: 4.7 データハザード ハザード検出・制御
r#1
r#2
w#
wd
rd1
rd2
r/w
Reg
addr
wd
rd
r/w
DM
ALU
zero
0
1
1
0
01
00
10
01
00
10
Fwd
control
RegRd
Reg
Write
RegWrite
RegWrite
Reg
Rd
RegWrite=1
RegRd=2
0
1
addr
rd
IM
+
PC
4
RegRt
MemRead
RegRt
RegRs
hazard
MemWrite
MemWrite
MemWrite=0
+
PC+4+immd
PC+4+immd
0
1
RegRt
RegRs
RegRd
RegWrite
lw $2,20($1)
and $4,$2,$5
or $8,$2,$6
00
0
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
RegRt
RegRd
PC+4
immd
教科書p.308補足(&このスライド)
では RegWriteとMemWrite
以外は0にしなくて良いとあるが
これは間違い演習問題
IF/IDWrite=0
PCWrite
=0
<<2
○
305-307

## Slide 58: 4.7 データハザード ハザード回避: 命令スケジューリング
命令を並び替えることで (lw による) ストールを回避 教科書p.271例題: a=b+e; c=b+f;
lw $t1,0($t0) //$t1=b
add $t3,$t1,$t2 //$t3=b+e
lw $t2,4($t0) //$t2=e
sw $t3,12($t0) //a=b+e
add $t5,$t1,$t4 //$t5=b+f
lw $t4,8($t0) //$t4=f
sw $t5,16($t0) //c=b+f
add $t3,$t1,$t2
sw $t3,12($t0)
lw $t4,8($t0)
lw $t1,0($t0)
lw $t2,4($t0)
add $t5,$t1,$t4
sw $t5,16($t0)
lw $t2,4($t0)
lw $t4,8($t0)
add $t3,$t1,$t2
add $t5,$t1,$t4
依存関係 (命令の前後関係) を
維持しつつ lw と依存命令の
距離を拡大
●
●
271

## Slide 59: 4.8 制御ハザード 基本: ハザード発生ストール
beq の分岐成否・分岐先が判明するまでストール
  40: beq $1,$3,7
  44: and $12,$2,$5
  48: or $13,$6,$2
  ...
  72: lw $4,52($7)
不成立
成立
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
40:beq $1,$3,7
44:and  nop
ID
EX
MEM
WB
44:and  nop
44:and $12,$2,$5
IF
IF
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
40:beq $1,$3,7
44:and  nop
ID
EX
MEM
WB
44:and  nop
72:lw $4,52($7)
IF
IF
PCWrite = ! (lwhazard || Branch ||
(Branch && !zero))
IF/IDWrite = ! lwhazard
IF.Flush = Branch || Branch
ID.Flush = lwhazard
たとえば全ビット=0 の
命令 sll $0,$0,0 は
何もしない
●
●
272

## Slide 60: 4.8 制御ハザード 改良1: 不成立と仮定 (予測)
beq の分岐成否が判明するまで不成立と仮定
  40: beq $1,$3,7
  44: and $12,$2,$5
  48: or $13,$6,$2
  ...
  72: lw $4,52($7)
不成立: 予測成功そのまま実行
成立: 予測失敗and と or をフラッシュ(flush)
IF
ID
EX
MEM
WB
40:beq $1,$3,7
44:and $12,$2,$5
ID
EX
MEM
WB
48:or $13,$6,$2
52:add $14,$t2,$2
IF
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
40:beq $1,$3,7
44:and  nop
ID
EX
MEM
WB
48:or  nop
72:lw $4,52($7)
IF
IF
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ID
成功
失敗
flush (ランダムハウス英語辞典)
v.t. 【1】〈運動・熱・酒・恥ずかしさなどが〉〈人・顔などを〉
赤くさせる,紅潮させる,ばら色にする,上気させる,ほてら
せる 【2】〈場所に〉(掃除などのために水を)どっと流す,
ざーっとかける;〈物を〉どっと水などをかけて流す 【3】 ...
PCWrite = ! lwhazard
IF/IDWrite = ! lwhazard
IF.Flush = Branch && zero
ID.Flush = lwhazard ||
= (Branch && zero)
フラッシュ
= 上流命令の無効化
●
●
308-309

## Slide 61: 4.8 制御ハザード 改良2: 分岐操作の前倒し
分岐成否・分岐先計算を ID で実施
  40: beq $1,$3,7
  44: and $12,$2,$5
  48: or $13,$6,$2
  ...
  72: lw $4,52($7)
不成立 (改良1と同じ)
成立: ID で失敗に気づくand だけフラッシュ
IF
ID
EX
MEM
WB
40:beq $1,$3,7
44:and $12,$2,$5
ID
EX
MEM
WB
48:or $13,$6,$2
52:add $14,$t2,$2
IF
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
40:beq $1,$3,7
44:and  nop
ID
EX
MEM
WB
72:lw $4,52($7)
IF
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
76:sub $1,$2,$3
ID
EX
MEM
WB
IF
PCWrite = ! lwhazard
IF/IDWrite = ! lwhazard
IF.Flush = Branch && zero
ID.Flush = lwhazard
フラッシュ対象は
IF のみ
●
●
309-310

## Slide 62: 4.8 制御ハザード 改良2: 基本的制御 (不成立)
ALU
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
1
0
Branch
+
immd
RegRs
IF/IDWrite=1
PCWrite=1
IF.Flush=0
ID.Flush=0
Fwd
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=0
PCSrc=0
IF.Flush=0
<<2
40:beq $1,$3,7 ($1!=$3)
44:and $12,$2,$5
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=1
control
PC
hazard
IM
Reg
+
=
0
1
教科書p.309:
「ExOR の AND」は誤り
 「ExNOR の AND」または
「ExOR の NOR」
●
●
309-311

## Slide 63: 4.8 制御ハザード 改良2: 基本的制御 (不成立)
ALU
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
1
0
=
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=0
ID.Flush=0
Fwd
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=0
PCSrc=0
IF.Flush=0
<<2
40:beq
44:and $12,$2,$5
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=1
44:or $13,$6,$2
PC
hazard
IM
Reg
+
0
1
control
○
309-311

## Slide 64: 4.8 制御ハザード 改良2: 基本的制御 (成立)
ALU
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
IM
1
0
+
=
Branch
immd
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=1
ID.Flush=0
Fwd
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=1
PCSrc=1
IF.Flush=1
<<2
40:beq $1,$3,7 ($1==$3)
44:and $12,$2,$5
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=1
control
Reg
PC
0
1
hazard
+
●
●
309-311

## Slide 65: 4.8 制御ハザード 改良2: 基本的制御 (成立)
ALU
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
1
0
Reg
=
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=0
ID.Flush=0
Fwd
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=0
PCSrc=0
IF.Flush=0
<<2
40:beq
44:andnop
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=1
72:lw $4,52($7)
control
PC
hazard
IM
+
0
1
○
309-311

## Slide 66: 4.8 制御ハザード 改良2: 基本的制御 (成立)
ALU
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
1
0
=
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=0
ID.Flush=0
Fwd
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=0
PCSrc=0
IF.Flush=0
<<2
40:beq
72:lw $4,52($7)
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=1
76:sub $1,$2,$3
nop
PC
hazard
IM
Reg
+
0
1
control
○
309-311

## Slide 67: 4.8 制御ハザード 改良2: フォワーディング
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=?
ID.Flush=0
Fwd
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=?
IF.Flush=?
<<2
40:beq $1,$3,7 ($1!=$3)
44:and $12,$2,$5
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=1
36:
add $2
32:
sub $1
28:
lw $3
=
ALU
control
PC
IM
1
0
+
0
1
Reg
hazard
[$1]=???
[$3]
PCSrc=?
309-311

## Slide 68: 4.8 制御ハザード 改良2: フォワーディング
PCSrc=?
PCSrc=0
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=?
ID.Flush=0
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=?
IF.Flush=?
<<2
40:beq $1,$3,7 ($1!=$3)
44:and $12,$2,$5
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=1
36:
add $2
32:
sub $1
28:
lw $3
=
ALU
control
PC
IM
1
0
+
Reg
[$1]=???
[$3]
Fwd
FwdA0
FwdB0
Fwd
0
1
0
1
=
IF.Flush=0
PCSrc=0
IF.Flush=0
hazard
教科書p.310-311:
「(EX/MEMと) MEM/WB
から forwarding」は不要
0
1
PC
0
1
●
●
309-311

## Slide 69: 4.8 制御ハザード 改良2: ストール(1)
309-311
ALU
0
1
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=0
DM
IM
1
0
+
=
0
1
0
1
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=0
IF/IDWrite=0
IF.Flush=?
ID.Flush=1
RegWrite
FwdA0
FwdB0
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=?
PCSrc=?
IF.Flush=?
<<2
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=0
control
hazard
Fwd
40:beq $1,$3,7 ($1!=$3)
44:and $12,$2,$5
36:
add $1
32:
sub $1
28:
lw $3
Reg
[$1]=???
[$3]
PC
brhazard = Branch && RegWrite && RegRd!=0 &&
(RegRs==RegRd || RegRt==RegRd)
hazard = lwhazard || brhazard
PCWrite = ! hazard
IF/IDWrite = ! hazard
ID.Flush = hazard
ここからの forwarding は
タイミングが厳しい
●
●

## Slide 70: 4.8 制御ハザード 改良2: ストール(1)
ALU
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
IM
1
0
+
=
0
1
0
1
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=0
ID.Flush=0
RegWrite
FwdA0
FwdB0
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=0
PCSrc=0
IF.Flush=0
<<2
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=1
control
hazard
Fwd
40:beq $1,$3,7 ($1!=$3)
44:and $12,$2,$5
36:
add $1
32:
sub$1
Reg
[$1]=???
[$3]
PC
nop
0
1
○
309-311

## Slide 71: 4.8 制御ハザード 改良2: ストール(2)
309-311
ALU
0
1
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=0
DM
IM
1
0
+
=
0
1
0
1
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=0
IF/IDWrite=0
IF.Flush=?
ID.Flush=1
RegWrite
FwdA0
FwdB0
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=?
PCSrc=?
IF.Flush=?
<<2
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=0
control
hazard
Fwd
40:beq $1,$3,7 ($1!=$3)
44:and $12,$2,$5
36:
add $2
32:
lw $1
28:
lw $3
Reg
[$1]=???
[$3]
PC
ここからの forwarding は
タイミングが厳しい
RegRd
MemRead
brhazard = Branch && MemRead && RegRd!=0 &&
(RegRs==RegRd || RegRt==RegRd)
hazard = lwhazard || brhazard || brhazard
PCWrite = ! hazard
IF/IDWrite = ! hazard
ID.Flush = hazard
●
●

## Slide 72: 4.8 制御ハザード 改良2: ストール(2)
ALU
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=0
DM
IM
1
0
+
=
0
1
Branch
+
immd
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=0
ID.Flush=0
RegWrite
FwdA0
FwdB0
RegRs
RegRd/RegWrite
RegRd/RegWrite
RegRt
PCSrc=0
PCSrc=0
IF.Flush=0
<<2
RegRs
RegRt
IF/IDWrite=0
control
hazard
Fwd
40:beq $1,$3,7 ($1!=$3)
44:and $12,$2,$5
36:
add $2
32:
lw $1
Reg
[$1]
[$3]
PC
nop
0
1
0
1
RegRd
MemRead
○
309-311

## Slide 73: 4.8 制御ハザード 分岐予測
改良(1)の予測 (＝常に不成立) は非常に不正確
  ループ末尾の後方分岐: 終了時以外は成立
    for (i=0;i<n;i++) {...} loop:... //$1=i,$2=n
    addi $1,$1,1
    bne $1,$2,loop
  例外条件 (e.g. エラー) の if : ほぼ確実に else
    if (s!=0) exit() //$1=s
    beq $1,$0,next
    // call exit()
    next:...
(分岐)命令 X のフェッチと同時に ...
  「X＝成立する分岐命令?」 を予測
  予測成功予測に基づく (投機) 実行を継続
  予測失敗間違ってフェッチしたX以降の命令をフラッシュ
n 回中 n-1 回成立
この beq は成立
310-312

## Slide 74: 4.8 制御ハザード 分岐予測の効果
改良(2)  効果なし
  予測結果が使えるのは ID (＝成否が分かるステージ)
  分岐先まで予測できれば効果あり (後述)
改良(2’): アドレス計算=ID / 成否判定=EX
IF
ID
EX
MEM
WB
40:beq
44:and
40:beq
44:and
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
40:beq
44:and
40:beq
44:and
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
48:or
52:add
48:or
72:lw
72:lw
76:sub
72:lw
44:and
予測=不成立 / 実際=不成立
予測=不成立 / 実際=成立
予測=成立 / 実際=成立
予測=成立 / 実際=不成立
1サイクル得
2サイクル損
310-312

## Slide 75: 4.8 制御ハザード 分岐予測バッファ／分岐履歴テーブル
ALU
4
DM
IM
1
0
+
+
Reg
PC
0
1
1
0
br?
miss
?
1
0
wa
wd
ra
rd
BPB
9-2
アドレス=PCの一部のビット (e.g. 9-2)
データ=前回の分岐結果に基づく予測値
 あくまで予測なので正確ではない
別の命令の結果に基づいているかも
予測に基づく分岐先
結果に基づく予測値修正
予測ミス時の真のアドレス
予測の
真偽判定
分岐の
成否予測
312

## Slide 76: 4.8 制御ハザード BPBの中身: 1ビット vs 2ビット
1ビット予測
  BPB[PC<9-2>]=成立 ? 1 : 0
  予測=BPB[PC<9-2>] ? 成立 : 不成立
2ビット予測: 飽和カウンタ
  if (成立) BPB[PC<9-2>]++
  else BPB[PC<9-2>]−−
  予測=BPB[PC<9-2>])≥2 ?
  成立 : 不成立
予測精度
  for(i=0;i<n;i++)for(j=0;j<m;j++){...}
  j ループ末尾の後方分岐の予測精度
    1bit = (m−2)/m ... 最初と最後でミス
    2bit = (m−1)/m ... 最後だけミス
3
成立
0
不成立
不成立
成立
不成立
成立
成立
不成立
2
成立
1
不成立
１
成立
不成立
成立
0
不成立
成立
不成立
飽和加減算
312-313

## Slide 77: 4.8 制御ハザード 分岐先バッファ
ALU
4
DM
IM
1
0
+
+
Reg
PC
0
1
miss
?
1
0
wa
wd
ra
rd
BPB
9-2
wa
wd
ra
rd
BTB
br?
=
1
0
分岐先の
真偽判定
「分岐命令か」
も含めた予測
アドレス=PCの一部のビット (e.g. 9-2)
データ=前回計算した成立時の分岐先
 別の命令の結果に基づいているかも
そうでなければかなり正確
真の計算結果に
基づく分岐先修正
分岐命令フェッチと同時に分岐先が
得られる予測成功ならバブルなし
313

## Slide 78: 4.8 制御ハザード 分岐予測と性能
分岐命令の CPI
  T: 成立, N: 不成立
  p(X): 分岐命令が X となる確率 ... p(T)+p(N)=1
  q(Y|X): X の分岐命令を Y と予測する確率
    予測成功率 = p(T)q(T|T) + p(N)q(N|N)
  c(X,Y): X の分岐命令を Y と予測した時のサイクル数
  CPI = Σ p(X)q(Y|X)c(X,Y) (X,Y{T,N})
例: 改良(2)
  q(T|T)=q(T|N)=0, q(N|N)=q(N|T)=1
  c(N,N)=1, c(N,T)=2
  CPI = p(N) + 2p(T)
  n 回転する for-loop の後方分岐: 1/n + 2(n-1)/n
312-313

## Slide 79: 4.8 制御ハザード 補足: 遅延分岐／高度な予測／条件付命令
遅延分岐
  分岐命令の直後の命令は成否に関わらず必ず実行
   ID で成否判定・アドレス計算ができればバブルなし
  最近のプロセッサでは成否判定までの遅延大
   分岐予測の進歩により (一部を除き) 廃れた技術
高度な予測
  他の分岐命令の結果を加味する大域予測
  複数の予測を組み合わせる複合予測 (トーナメント)
  分岐命令間の競合回避 (性質による分離, ハッシュ, ...)
条件付移動・演算
  z = c ? x : y を行う命令による分岐自体の排除
  演算遅延＜制御遅延なので分岐よりも高速
313-315

## Slide 80: 4.9 例外 例外 (&割込) の概要
例外 (exception, trap)
  命令の正常実行を妨げる事象 (による実行中断)
  演算例外 (オーバーフロー，アンダーフロー，ゼロ除算，...)
  不正アドレス，ページフォルト，不正命令，特権違反，...
割込 (interruption)
  実行中断を要求する外部事象 (の生起)
  入出力 (発生／完了)，タイマー，ハードウェアエラー，...
動作
  例外を起こした命令は完了させない
    add $1,$2,$1 がオーバフロー  $1を更新すると原因不明に
  (要因に応じた) 例外ハンドラに強制的に分岐
    例外≈予測不能の分岐
  要因 (Cause) と例外命令アドレス (+4, EPC) を保存
C言語の整数演算では例外にならない
要因ごとにハンドラを用意ベクタ割込
●
●
316-318

## Slide 81: 4.9 例外 例外時の動作
教科書 p.319 例題
  0x40: sub $11,$2,$4
  0x44: and $12,$2,$5
  0x48: or $13,$2,$6
  0x4C: add $1,$2,$1 // overflow
  0x50: slt $15,$6,$7
  0x54: lw $16,52($7)
動作 (例外ハンドラ: 0x80000180)
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
48:or $13,$2,$6
4C:add  nop
ID
EX
MEM
WB
50:slt  nop
IF
54:lw  nop
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
44:and $12,$2,$5
40:sub $11,$2,$4
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
0x80000180:sw $26,1000($0)
add と後続2命令を
フラッシュ
例外ハンドラへ分岐
Cause=overflow
EPC=0x50
318-320

## Slide 82: 4.9 例外 例外の制御
ALU
0
1
2
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
IM
1
0
+
=
Branch
+
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=1
ID.Flush=1
RegWrite
PCSrc=2
IF.Flush=1
IF/IDWrite
=1
control
hazard
50:slt
54:lw
4C:add
Reg
PC
RegRd
MemRead
EX.Flush=1
BrTaken
EX.Flush=1
Ovf=1
EPC
Cause
Ovf=1
Inv
Excpt=1
PCSrc=2
Ovf=1
Inv=0
48:or
44:
and
0x80000180
Excpt=1
318-321

## Slide 83: 4.9 例外 例外の制御
ALU
0
1
2
4
RegRd
MemRead
RegRt
PCWrite=1
DM
IM
1
0
+
=
Branch
+
RegRs
PCWrite=1
IF/IDWrite=1
IF.Flush=1
ID.Flush=1
RegWrite
PCSrc=2
IF.Flush=1
IF/IDWrite
=1
control
hazard
50:slt
54:lw
4C:add
Reg
PC
RegRd
MemRead
EX.Flush=1
BrTaken
EX.Flush=1
Ovf=1
EPC
Cause
Ovf=1
Inv
Excpt=1
PCSrc=2
Ovf=1
Inv=0
48:or
44:
and
0x80000180
Excpt=1
Excpt = Ovf || Inv
PCSrc1 = Excpt
PCSrc0 = ! Excpt && BrTaken
IF/IDWrite = ! hazard || Excpt
PCWrite = ! hazard || Excpt
IF.Flush = BrTaken || Excpt
ID.Flush = hazard || Excpt
Ex.Flush = Excpt
複数のステージで同時に例外を
検出する可能性あり
e.g. 不正命令(Inv) @ ID
オーバーフロー(Ovf) @ EX
最下流で検出された例外が生起
最下流 (EX) まで例外を先送り
c.f. DM不正アクセス @ MEM なら
例外制御を全てMEMに移動
●
●
318-321

## Slide 84: 4.10 命令を通じた並列処理 命令レベル並列性 (ILP)
互いに依存しない命令は ...
  ハザードなしにパイプライン中で部分的に並列実行可能
    ステージ数増加／サイクル短縮で性能向上
  実行順序を入れ替えてもよい命令スケジューリング
  同時に実行しても良い複数命令発行 (実行)
    2命令同時に実行できれば ... CPI = 1サイクル／2命令 = 0.5
    または IPC (Inst. Per Cycle) = 2命令／1サイクル = 2.0
    必要条件=(e.g.) add を2個同時  加算器を2個用意
静的 vs 動的な複数命令(2命令)発行
 | 静的: 主役=C(ompiler) | 動的: 主役=P(rocessor)
発行命令 選択 | C: 同時発行可能なペアを作る P: Cが作ったペアを単に発行 | C: 普通にコンパイル(してよい) P: 複数(>2)候補から動的に選択
ハザード 対応 | C: ストールしないように並べる P: 片方がストール両方ストール | C: 普通にコンパイル(してよい) P: ストールしない命令を動的に選択
322-323

## Slide 85: 4.10 命令を通じた並列処理 静的複数命令発行
発行パケット
  同時発行可能な命令の組 (e.g. ペア)
  例: 「演算または分岐」と「lw または sw」が同時発行可能
   64ビットの VLIW ( )
0
rs1
rt1
rd
shamt
funct
lw/sw
rs2
rt2
immd2
lw/sw
rs2
rt2
immd2
beq
rs1
rt1
immd1
32
32
64
超長形式機械命令
Very Long Instruction Word
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
IF
ID
EX
MEM
WB
ALU or Branch
Load or Store
ALU or Branch
Load or Store
ALU or Branch
Load or Store
ALU or Branch
Load or Store
324-325

## Slide 86: 4.10 命令を通じた並列処理 静的複数命令発行: データパス
326
+
0
1
2
8
DM
IM
+
=
+
control
PC
0x80000180
r#1
r#2
w#1
wd1
r#3
r#4
w#2
wd2
rd1
rd2
rd3
rd4
Reg
ALU
rs1
rt1
rs2
rt2
rd
rt2
immd1
immd2
(2R+1W)×2
=4R+2W
32bit×2
=64bit
4byte×2
=8byte
（図4.69の
4は誤り)
アドレス計算専用の加算器追加
フォワーディング用MUX=4個
WBからのパス=2
(図4.69のMUXは意味不明)
●
●

## Slide 87: 4.10 命令を通じた並列処理 静的複数命令発行: 性能
教科書 p.327 例題
  for(p=a;p!=0;p--) *p=*p+c;
  loop:lw $t0,0($s1) // $t0=*p
  addu $t0,$t0,$s2 // $t0=$t0+c
  sw $t0,0($s1) // *p=$t0
  addi $s1,$s1,-4 // p--
  bne $s1,$zero,loop // while p!=0
  使用レイテンシの相対的増加
  依存命令間の間隔 (nop) の相対的増加
  IPC = 5命令／4サイクル = 1.25≪2.0
loop: |  | lw $t0,0($s1)
 | addi $s1,$s1,-4 | 
 | addu $t0,$t0,$s2 | 
 | bne $s1,$zero,loop | sw $t0,4($s1)
ストールが生じない
データ生成・定義と
参照・使用の間隔
sw/addiを逆転
 減算を反映した
補正が必要
(図4.70は誤り)
326-327

## Slide 88: 4.10 命令を通じた並列処理 ループ展開 (loop unrolling)
繰り返し n (=4) 回分をループボディにする
  (ループの性質によっては) 並列実行可能な操作が増加
  for(p=a;p!=0;p--) *p=*p+c; //a%4==0
  for(p=a;p!=0;){
  *p=*p+c; p--; *p=*p+c; p--;
  *p=*p+c; p--; *p=*p+c; p--;
  }
  for(p=a;p!=0;p-=4){
  *(p-0)=*(p-0)+c; *(p-1)=*(p-1)+c;
  *(p-2)=*(p-2)+c; *(p-3)=*(p-3)+c;
  }
  for(p=a;p!=0;p-=4){
  t=*(p-0); t=t+c; *(p-0)=t;
  t=*(p-1); t=t+c; *(p-1)=t;
  t=*(p-2); t=t+c; *(p-2)=t;
  t=*(p-3); t=t+c; *(p-3)=t;
  }
順序の入れ替えは不可
並列実行も不可
横: データ依存
縦： t を使い回すことによる
疑似依存／名前依存
(anti-dependence/
name dependence)



327-329

## Slide 89: 4.10 命令を通じた並列処理 (レジスタ・) リネーミング (renaming)
(可能な範囲で) 変数・レジスタを使い回しを避ける
  (究極は) 値ごとに個別の変数・レジスタを使う
  for(p=a;p!=0;p-=4){
  t0=*(p-0); t0=t0+c; *(p-0)=t0;
  t1=*(p-1); t1=t1+c; *(p-1)=t1;
  t2=*(p-2); t2=t2+c; *(p-2)=t2;
  t3=*(p-3); t3=t3+c; *(p-3)=t3;
  }
縦方向の疑似依存削除
 縦方向の並べ替え&
並列実行が可能
loop: | addi $s1,$s1,-16 | lw $t0, 0($s1)
 |  | lw $t1,12($s1)
 | addu $t0,$t0,$s2 | lw $t2, 8($s1)
 | addu $t1,$t1,$s2 | lw $t3, 4($s1)
 | addu $t2,$t2,$s2 | sw $t0,16($s1)
 | addu $t3,$t3,$s2 | sw $t1,12($s1)
 |  | sw $t2, 8($s1)
 | bne $s1,$zero,loop | sw $t3, 4($s1)
利用可能な並列性
 IPC
= 14／8
= 1.75 ≈ 2.0
addi前倒しの補正
327-329

## Slide 90: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行
スーパースカラー (superscalar)
  普通の命令列 (e.g. MIPS命令列) を実行 ≠ VLIW
  (同時に) 発行できる命令を自動的に選択
  = 動的パイプライン・スケジューリング
  = 発行・実行順序を入れ替える out-of-order 実行 +
  入替による不整合を回避する in-order 確定
例: 教科書 p.329 (を少し変形)
lw $t0,20($s2)
addu $t1,$t0,$s4
sub $s4,$s4,$t3
slti $t5,$s4,20
lw
addu
sub
slti
sub
addu
slti
lw
lw
addu
sub
slti
in-order
out-of-order
こう実行したように
見せかける
sub が更新する前の $s4 を
参照するためのリネーミング
ベクトル(プロセッサ)ではない
というシャレ
328-329

## Slide 91: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 概念的構造
Reg
IF/ID
RS
RS
ALU
DM
+
ROB
複数の命令フェッチ・デコードを下流とは非同期に実施
分岐予測により投機的にフェッチ・デコード・発行
命令をソースレジスタ値とともに仕分けしてRSに発行
リザベーション・ステーション
(reservation station)
オペランド準備完了を確認
準備未完了命令の待ち合わせ
準備完了命令を順に OoO 実行開始
(複数候補あり構造ハザード)
機能ユニット
ユニット数 ≥ IPC理想値
ユニットごとにステージ数が異なるのが普通
リオーダ・バッファ (reorder buffer)
OoO を元の順序に戻すためのバッファ
先行命令が全て完了(確定) & 自分も実行完了
本当に完了(確定)
確定するまで不可逆的マシン状態変化は不可
329-331

## Slide 92: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 概念的動作
lw
addu
sub
slti
$t0
$t1
$t3
$t5
$s2
$s4
???
10
20
???
100
200
lw $t0,20($s2)
addu $t1,$t0,$s4
sub $s4,$s4,$t3
slti $t5,$s4,20
IF/ID
RS
RS
ALU
DM
+
ROB
複数の命令をフェッチ・
デコードして ...
○
329-331

## Slide 93: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 概念的動作
lw
addu
sub
slti
$t0
$t1
$t3
$t5
$s2
$s4
???
10
20
???
100
200
addu
sub
slti
lw
lw $t0,20($s2)
addu $t1,$t0,$s4
sub $s4,$s4,$t3
slti $t5,$s4,20
IF/ID
RS
RS
ALU
DM
+
ROB
複数の命令をフェッチ・
デコードして ...
機能ごとに仕分けて発行
addu と slti は
オペランドの準備が
できてないので
●
●
329-331

## Slide 94: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 概念的動作
$t0
$t1
$t3
$t5
$s2
$s4
???
10
20
???
100
200
addu
sub
slti
lw
lw
sub
lw $t0,20($s2)
addu $t1,$t0,$s4
sub $s4,$s4,$t3
slti $t5,$s4,20
IF/ID
RS
RS
ALU
DM
+
ROB
機能ごとに仕分けて発行
addu と slti は
オペランドの準備が
できてないので
sub の OoO 実行
を開始
○
329-331

## Slide 95: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 概念的動作
sub の OoO 実行
を開始
$t0
$t1
$t3
$t5
$s2
$s4
???
10
20
???
100
200
addu
slti
lw
sub
sub
slti
lw
slti
lw $t0,20($s2)
addu $t1,$t0,$s4
sub $s4,$s4,$t3
slti $t5,$s4,20
$s4=180
IF/ID
RS
RS
ALU
DM
+
ROB
slti を実行開始
sub の結果は
求まったが ...
先行する lw/addu が
未完了なのでレジスタの
更新は不可
lw が例外を起こすかも
なので sub の
結果を RS に
送り
slti を実行
可能にして
●
●
329-331

## Slide 96: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 概念的動作
$t0
$t1
$t3
$t5
$s2
$s4
???
10
20
???
100
200
lw $t0,20($s2)
addu $t1,$t0,$s4
sub $s4,$s4,$t3
slti $t5,$s4,20
addu
sub
lw
slti
lw
slti
addu
addu
15
IF/ID
RS
RS
ALU
DM
+
ROB
$t0=15
slti を実行開始
なので sub の
結果を RS に
送り
slti を実行
可能にして
sub の結果は
求まったが ...
lw の結果が
求まったので
addu を実行開始
先行する未完了命令が
ないのでレジスタを更新
lw の完了確定
●
●
329-331

## Slide 97: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 概念的動作
$t0
$t1
$t3
$t5
$s2
$s4
???
10
20
???
100
200
lw $t0,20($s2)
addu $t1,$t0,$s4
sub $s4,$s4,$t3
slti $t5,$s4,20
sub
slti
addu
15
sw $s4,40($s2)
sw
sw
$s4=180
IF/ID
RS
RS
ALU
DM
+
ROB
$t0=15
lw の結果が
求まったので
先行する未完了命令が
ないのでレジスタを更新
lw の完了確定
addu を実行開始
この時点で
sw がフェッチ
されていると
sub の結果は
未反映
なので ROB から
sub の結果を供給
●
●
329-331

## Slide 98: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 概念的動作
$t0
$t1
$t3
$t5
$s2
$s4
???
10
20
???
100
200
lw $t0,20($s2)
addu $t1,$t0,$s4
sub $s4,$s4,$t3
slti $t5,$s4,20
sub
slti
addu
15
sw $s4,40($s2)
sw
addu
sw
215
180
0
IF/ID
RS
RS
ALU
DM
+
ROB
この時点で
sw がフェッチ
されていると
sub の結果は
未反映
なので ROB から
sub の結果を供給
addu が完了し
レジスタを更新して
addu の完了確定
addu が完了したので
sub と slti も完了確定
●
●
329-331

## Slide 99: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 投機実行
実行条件が未確定の命令の実行
  代表例 = 分岐予測の結果得られる命令列を (フェッチ・
  デコードだけではなく) 実行してしまう
  その他の投機
    例外: 生じないものと仮定 (≈分岐予測)
    sw $t0,0($s0)lw $t1,0($s1)を逆順で実行
    $s0==$s1 に気づいたら lw を保留または取消&再実行
投機失敗への対応
  ROB 中の確定待ち命令の結果は取消可能
    レジスタを更新していない／sw はメモリを更新していない
    例外を検出しても確定までは保留
  先行命令の実行で失敗が判明取消 (&フラッシュ)
    分岐予測ミスが判明／例外発生が確定
    予測ミスの被害 (ペナルティ) が大きい
324

## Slide 100: 4.10 命令を通じた並列処理 動的複数命令発行: 動作例
for(p=a;*p!=0;p++)*p=*p+c;
lw $t0,0($s1)
beq $t0,$zero,next
loop:addu $t0,$t0,$s2
sw $t0,0($s1)
addi $s1,$s1,4
lw $t0,0($s1)
bne $t0,$zero,loop
next:
addu
lw
beq
sw
addi
lw
bne
addu
sw
addi
lw
bne
addu
sw
addi
lw
bne
addu
sw
addi
lw
bne
addu
sw
addi
lw
bne
addu
sw
addi
lw
bne
addu
sw
addi
lw
bne
addu
xxx
フェッチ・デコード，確定: 2命令／サイクル
機能ユニット: ALU×2, load/store×1
最大 IPC = 2
*(a+5)==0
IF/ID
RS
ALU
adder
DM
ROB
5サイクル
10命令
構造ハザード
$s1参照前の更新
分岐成否判明前の
投機実行
load/store競合
確認前の投機
実行後に
予測ミス判明
予測ミス
無駄に終わった投機
取消
331-332

## Slide 101: 4.15 おわりに
パイプライン (&複数命令発行) の効果
= スループット向上 (≠ 遅延短縮)
遅延の性能への悪影響 ... データ／制御ハザード
対応技術 = 遅延削減 & 遅延隠蔽
  削減: フォワーディング，分岐予測&投機(確率的)
  隠蔽: 命令スケジューリング, out-of-order 実行
プロセッサの進歩による遅延増加
  理想 CPI 向上  相対的遅延増加
   削減困難化／隠蔽複雑化  ステージ数増加
   遅延増加  ...
さらに別の大問題 = メモリのアクセス遅延
  昔 = 10サイクル  今 ≥ 200サイクル
  削減／隠蔽できるか? = ５章「記憶階層」の主題
346